# New Line

Infrared Keypad (Version: 3.2-6.7-0.4)

Technické údaje:

Rozmery vonkajšej jednotky (šxvxh):		80,5x80,5x30 mm  (55x55x30 mm bez rámu)

Senzor: 					riadkový senzor ATMEL Fingerchip™

Prevádzkové napätie: 				8 až 30V DC alebo 8 až 12V AC

Príkon:						1 W, max 3 W

Hodnoty pre relé: 				24V AC/DC 5,0A

Control Unit 4000: 				ovládanie relé vo vnútornom prostredí s poistkou

Rozpätie teploty: 				-20 až +70 st. Celsia

Kapacita pamäte: 				až do 150 odtlačkov prstov

Montáž vonkajšej a vnútornej jednotky

Upozornenie: Pri správnej kabeláži svieti nepretržite aspoň modrá LEDka vonkajšej jednotky.

Obr. 1 Káblovanie

Upozornenie: Po kabeláži sa musí najprv spárovať spojenie vonkajšej a vnútornej jednotky! (bližšie na str.4)

Obr. 2  Príklad pripojenia pre elektrický otvárač dverí

„Connection“ – LED: bliká nepretržite, keď je spojenie s vonkajšou jednotkou OK

„Pairing“ – LED: bliká nepretržite,  keď vonkajšia a vnútorná jednotka nie sú spárované

tlačítko: spustí párovanie

„Delete“ – LED: svieti  počas procesu mazania

tlačítkor: zmaže všetky odtlačky prstov (aj „ Masterfinger“ – ovládací odtlačok prsta)

„Relay 1“, „Relay 2“:  LEDky svietia, keď sú jednotlivé relé v činnosti

Obr. 3 Control Unit 4000 (Vnútorná jednotka)

Prevádzka:

Skratky a jednotlivé tlačítka:

MF 	= 	Masterfinger – ovládací odtlačok prstu

E 	= 	Enroll

R1 	= 	relé 1   	R2 	= 	relé 2

D 	= 	Delete

DA	=	Delete All (zmazať všetky,  vrátane tzv. Masterfinger)

H 	=	Security (High), M = Security (Medium), L = Security (Low)

RT 	= 	čas spínania resp. chodu relé

B 	= 	Block (zablokovanie IDs)

UB 	= 	Unblock (odblokovanie IDs)

- Prehľad všetkých funkcií (MF = Masterfinger)

- Odporúčame umyť si ruky pred uložením odtlačkov prstov!

- Pri prvom použití alebo po výpadku elektrického prúdu počkať cca 15 minút , kým senzor snímajúci odtlačky prstov nedosiahne optimálnu teplotu.

| Funkcia | Opis | Postup |
| --- | --- | --- |
| Párovanie | Vytvoriť nezameniteľný pár vonkajšej a vnútornej jednotky | Posunúť posuvné tlačítko vnútornej jednotky ( počkať 60 sekúnd ( tlačítko vrátiť späť |
| Uloženie Masterfinger resp. ovládacieho odtlačku prstu | Určenie ovládacieho prsta | Stav dodania odtlačku ( zadať 3x Masterfinger |
| Zadanie ovládacieho odtlačku prsta pre relé 1 a relé 2 | Skenovanie odtlačku ovládacieho prsta spojeného s jedným ID | MF( E( ID( OK( skenovať ovládací prst ..... ( MF |
| Identifikácia |  | Skenovať ovládací prst |
| Zmazanie odtlačku ovládacieho prsta | Individuálne mazanie cez ID | MF( D( ID ( OK( MF |
| Zmazať všetky odtlačky (Reset) | Návrat k iniciačnému stavu | MF( DA( MF |
| Nastavenie stupňa bezpečnostnej ochrany | Security (High, zodpovedá 5- miestnemu PIN kódu) | MF( H( OK |
| Nastavenie stupňa bezpečnostnej ochrany | Security (Medium, zodpovedá 4- miestnemu PIN kódu)) | MF( M( OK |
| Nastavenie stupňa bezpečnostnej ochrany | Security (Low, zodpovedá 3- miestnemu PIN kódu) | MF( L( OK |
| Nastavenie času spínania relé 1 | Čas spínania relé : 1 až 65 sek | MF( RT ( R1 ( číslica/číslice ( OK |
| Nastavenie času spínania relé 2 | Čas spínania relé : 1 až 65 sek | MF( RT ( R2 ( číslica/číslice ( OK |
| Zablokovanie IDs | Dočasné zablokovanie užívateľov (napr. hostí) | MF( B( ID ( OK |
| Odblokovanie IDs | Odblokovanie užívateľov | MF( UB ( ID ( OK |
| ID skontrolovať | Overenie či je určité ID už zadané | OK ( ID ( OK |
| Odblokovanie terminálu | Zrušenie módu zablokovania | 2x priamo za sebou uložený prst (Masterfinger ovládací alebo užívateľský prst) potiahnuť ponad senzor |
| Nasnímanie užívateľského prstu pre relé 1 | Skenovanie užívateľského prstu, spojeného s jedným ID iba pre relé 1 | MF( E( ID ( R1( OK ( skenovanie užívateľského prsta ( MF |
| Nasnímanie užívateľského prstu pre relé 2 | Skenovanie užívateľského prstu, spojeného s jedným ID iba pre relé 1 | MF( E( ID ( R2( OK skenovanie užívateľského prsta ( MF |

Poznámka:

- Keď je káblovanie správne,  červené/zelené LEDky svietia neprerušovane

- Pred uložením odtlačkov prstov odporúčame umytie rúk!

- Po každom uložení odtlačkov prstov (potiahnutie prsta ponad senzor) je potrebné krátko počkať (cca 3sek), kým boli tieto signalizované zodpovedajúcou  LEDkou a može sa potiahnuť ponad senzor ďalší prst.

- Masterfinger tzv. ovládací prst sa v žiadnom prípade nesmie uložiť ako užívateľský prst!

- Potiahnutie prsta ponad senzor – tipy:

- Ťahajte rovnomerne iba s ľahkým tlakom

- Dávajte pozor na to, aby ste veľkú časť línií na prste potiahli ponad senzorovú bunku (pozri obrázok – vľavo správne).

- Ktorý prst by ste mali použiť?

- Končeky prstov s jazvami  alebo zraneniami  sa nehodia ako užívateľský prst -  vyberte teda alternatívny prst.

- Pri štíhlych prstoch sa najlepšie hodí palec.

- Nasnímať by sa mali najmenej dva prsty (každý tri krát) pre každú osobu. V prípade zranenia či obväzu prsta  tak môžete použiť „náhradný prst“ Nasnímať je možné celkom až 150 prstov.

- Pri menšom počte osôb je zmysluplné začať s vačším počtom prstov pre každú osobu, pretože sa u užívateľov  vykryštalizuje preferovaný prst  pre  identifikáciu vo väčšine prípadov až po určitom čase.

Technické údaje

Rozmery vonkajšej jednotky (šxvxh):		80,5x80,5x30 mm (55x55x30 mm bez rámu)

Senzor: 					riadkový senzor ATMEL Fingerchip™

Prevádzkové napätie: 				8-30V DC und 8~12V AC

Údaje pre relé: 				24V AC/DC 5,0A

Základná platňa relé: 				ovládanie relé vo vnútornom prostredí s poistkou

Rozpätie teploty: 				-20  ~až+70 st. C

Kapacita pamäte: 				až 150 odtlačkov prstov

Metóda snímania: 				Masterfinger (ovládací prst) bez PC

IDENCOM Germany GmbH, Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin

Tel. +49-30-398839 310, Fax: Tel. +49-30-398839 318  E-mail: support@idencom.com     www.idencom.com

IDENCOM Germany GmbH-October 11– Printed in Germany- All rights reserved

BioKey® is a registered trademark of IDENCOM AG (Schweiz).  All other names are the property of there respective owners.

- Všetky funkcie podrobne

0.1  Párovanie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou

Pred zaradením do prevádzky musia vonkajšia jednotka  (čítačka odtlačkov prstov) a vnútorná jednotka  (Control Unit 4000) tvoriť nezameniteľný pár. Preto musí byť tlačítko  „Pairing“ na vnútornej jednotke dovtedy stlačené, kým LEDka  „Pairing“ nebude svietiť trvalo niekoľko sekúnd. Potom je párovanie ukončené, na vonkajšej jednotke trvalo svietia všetky tri LEDky, pokým ešte nie je nasnímaný žiadny ovládací prst - Masterfinger, inak svieti len modrá  LEDka.

- POZOR: Pokiaľ sa párovanie nevykoná správne, blikajú červené  LEDky vonkajšej jednotky a  zároveň LEDka „Pairing“ na vnútornej jednotke svieti neprerušovane. Postup párovania sa môže kedykoľvek opakovať..

0.2   Správne prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou

Ak je káblovanie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou správne, bliká krátko LEDka „Connection“ vo vnútornej jednotke každé tri sekundy.

- Nasnímanie Masterfinger, tzv. ovládacieho prstu

(3 x Masterfinger: tri krát rovnaký alebo tri rôzne prsty)

Podmienky: prístroj je inicializovaný,  (červená + zelená + modrá LEDka svietia neprerušovane,  v opačnom prípade pozri 4.)

- Prvý Masterfinger potiahnuť ponad senzor, modrá LEDka bliká, cca. 3 sek. počkať, červená + zelená LEDka svietia neprerušovane

- Druhý  Masterfinger potiahnuť ponad senzor, modrá LEDka bliká, cca. 3 sek. počkať, červená + zelená LEDka svietia neprerušovane

- Tretí Masterfinger potiahnuť ponad senzor, modrá LEDka bliká, cca. 3 sek. počkať, zelená LEDka svieti krátko

- Keď sú všetky 3 ovládacie prsty Masterfinger nasnímané, nachádza sa prístroj v prevádzke (svieti iba modrá LEDka). Teraz sa môžu začať snímať užívateľské prsty.

- Ak sa pri nasnímaní potiahol prst ponad senzor  a nebol akceptovaný ako Masterfinger, tak červená a zelená LED svietia aj naďalej, proces nasnímania Masterfinger treba opakovať.

- Timeout: 60 sek. Medzi  postupmi snímania jednotlivých Masterfinger – ovládacích prstov nesmie uplynúť viac ako 60 sekúnd, inak  sa musí celý postup zopakovať.

- Nasnímanie užívateľského prsta spojené s identifikačným číslom (ID)

- Aktivácia snímacieho módu pre užívateľský prst nasleduje po nasnímaní Masterfingers

- Červená a zelená  LEDka krátko zasvietia

- Stlačiť tlačítko E (Enrollment) na diaľkovom ovládaní (vpravo dole)

- Zadanie ID medzi 1 a 150 prostredníctvom diaľkového ovládania

- Stlačiť tlačítko OK pre potvrdemie

- Ak má nasnímaný prst zapínať len jedno relé, stlačte tlačítko R1 pre relé 1 alebo tlačítko R2 pre relé 2

pred stlačením OK pre potvrdenie. Ak sa nepoužije žiadne tlačítko pre relé, budú automaticky spínať  obe relé

- Nasnímanie jedného, alebo viacerých užívateľských prstov (potiahnuť ponad senzor)

- Pri úspešnom nasnímaní zasvieti zelená LEDka, pri nedostatočnej kvalite zasvieti červená LEDka. Odporúča sa jednotlivé užívateľské prsty nasnímať tri krát,  aby sa optimalizovala miera opätovného spoznania. Všetky prsty sa uložia pod zadaným ID.

- Ukončenie procesu nasnímania sa zrealizuje prostredníctvom opätovného nasnímania Masterfingers

- Červená a zelená LEDka krátko zavietia,  je možné pod jedným ID uložiť viac osôb. Nesmiete ale zabudnúť, že v móde mazania sa zmažú všetky odtlačky s jedným ID.

- Ak sa proces snímania po nasnímaní posledného odtlačku v priebehu nasledujúcich 10 sek neukončí, bude tento proces bez uloženia naposledy snímaných prstov prerušený.

- Identifikácia

- Potiahnuť užívateľský prst ponad senzor

- Pri úspešnej identifikácii zasvieti zelená  LEDka a relé sa zapne

- Pri neúspešnej identifikácii zasvieti červená  LEDka.

- Zmazanie jednotlivých užívateľských prstov

- Aktivácia mazacieho módu pre užívateľské prsty nasleduje po  nasnímaní  Masterfinger

- Červená a zelená LEDka krátko zasvietia

- Stlačiť tlačítko D (Delete) na diaľkovom ovládači (vľavo dole)

- Červená LEDka blikne 2 krát

- Zadanie ID užívateľského prsta, ktorý má byť zmazaný. Potvrdiť tlačítkom OK

- Zasvieti zelená LEDka

- Ukončenie postupu mazania sa zrealizuje opätovnám nasnímaním  Masterfinger

- Červená a zelená  LEDka krátko zasvietia

- Zmazanie všetkých odtlačkov (vrátane Masterfinger)

- Tlačítko vnútornej jednotky „Delete“ (Control Unit 4000) držať niekoľko sekúnd stlačené, až kým zasvieti LEDka „Delete“. Po niekoľkých sekundách LEDka opäť zhasne, potom je proces mazania ukončený. Počas procesu mazania krátko zasvieti zelená  LEDka vonkajšej jednotky.

- Inicializačný stav sa opäť obnoví, na vonkajšej jednotke trvalo svietia červená + zelená + modrá LEDka.

- Upozornenie: Dalšia možnosť, ako zmazať všetky odtlačky, je možná prostredníctvom vonkajšej jednotky (čítačka odtlačkov prstov). K tomuto účelu sa musí Masterfinger potiahnuť ponad senzor 3 krát  za sebou. Po dvojitom nasnímaní  Masterfinger blikajúca červená LEDka upozorní na to, že sa inicializuje mazací mód. Po treľom potiahnutí  Masterfinger sa mazací postup naštartuje. Ten je signalizovaný  zasvietením zelenej LEDky. A následne sa prístroj opäť nachádza  v inicializačnom stave.

- Upozornenie:  Ešte ďalšou možnosťou  (priamo pred terminálom) ako zmazať všetky odtlačky prstov je: Masterfinger-> stlačiť tlačítko DA (Delete All) na diaľkovom ovládaní -> Masterfinger

- Nastavenie stupňa ochrany

- Načítanie Masterfinger

- Stlačiť tlačítko H/M/L

- Potvrdiť tlačítkom OK

- tlačítko L:  nízky stupeň bezpečnosti  (zodpovedá  3-miestnemu PIN-kódu)

- tlačítko M:  stredný stupeň bezpečnosti  (zodpovedá  4-miestnemu PIN-kódu)

- tlačítko H:  vysoký stupeň bezpečnosti  (zodpovedá  5-miestnemu PIN-kódu)

- červená a zelená LEDka zasvietia krátko 2 krát, keď sa nastavenie zrealizovalo

- v základnom – pôvodnom stave je nastavený stredný stupeň bezpečnosti Mt. Stupeň bezpečnosti sa môže kedykoľvek nanovo nastaviť.

- Nastavenie doby spínania relé

- Nasnímanie Masterfingers

- Stlačiť tlačítko RT

- Stlačiť tlačítko R1 pre relé 1, R2 pre relé 2, alebo tlačítko R1 a R2 za sebou pre obe relé

- Zadať číslom hodnoty pre spínanie relé v sekundách (1 až 65 sekúnd)

- Potvrdiť tlačítkom OK

- V pôvodnom základnom stave je čas spínania oboch relé nastavený na 5 sekúnd.

- Zablokovanie ID (dočasní užívatelia, napr. hostia)

- Nasnímanie Masterfinger

- Stlačit tlačítko B

- Zadať ID

- Potvrdiť tlačítkom OK

- Všetky odtlačky prstov uložené pod jednym ID, sú teraz zablokované a budú odmietnuté

- Jednotlivé ID sa dajú zablokovať aj dočasne bez toho, aby sa stratili nasnímané odtlačky prstov. Tieto sa neskôr odblokujú bez toho, aby musela byť dotyčná osoba prítomná pre nové nasnímanie odtlačkov prstov

- Odblokovanie ID

- Nasnímanie  Masterfinger

- Stlačiť tlačítko UB

- Zadať ID

- Potvrdiť tlačítkom OK

- Všetky odtlačky prstov uložené pod týmto ID budú odblokované.

- Blokovací mód (zablokovanie/odblokovanie terminálu)

- Zablokovanie: Ak sa nasníma senzorom 5 krát za sebou odtlačok prsta, ktorý nie je uložený v pamäti prístroja, prístroj sa zablokuje (svieti červená LEDka). Týmto sa zamedzí tomu, aby sa nepovolané osoby nerušene a po dlhší čas pokúšali o vstup.

- Ak je prístroj zablokovaný, bliká červená LEDka. Zablokovanie je spočiatku časovo ohraničené, pri ďalších 5 neúspešných pokusoch sa čas zablokovania predlžuje (intervaly zablokovania: 1 minúta, 5 minút, 30 minút, 1 hodina, potom trvalé blokovanie)

- Odblokovanie: Blokovací mód sa môže predčasne ukončiť, ak sa   2 krát po sebe potiahne nasnímaný prst ponad senzor  (Masterfinger – ovládací  alebo užívateľský prst)

- Kontrola ID  (overenie, či je číslo/ID už obsadené)

- Stlačiť tlačítko OK

- Zadať overované ID

- Znova stlačiť tlačítko OK

- ak je  ID už obsadené, zasvietia obe  LEDky (červená a zelená)

- ak ID ešte nie je obsadené. Zasvieti iba červená  LEDka.

| ID | Osoba (meno) | Označenie prsta (palec, ukazovák, …) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| … |  |  |
| 150 |  |  |